ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΖΑΡΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 € ΜΑΪΟΣ 2015

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας με το παρόν έργο αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών άρδευσης σε ορισμένα αγροκτήματα του Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων, με την αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος επιφανειακού αρδευτικού δικτύου άρδευσης με υπόγειο δίκτυο πλαστικών σωλήνων PVC 12,5 atm. Αγρόκτημα Ζάρκου θέση «Κουλούρια» Το αναφερόμενο παραπάνω αγροκτήματα αρδεύεται σήμερα από υφιστάμενες παλαιές κρατικές γεωτρήσεις οι οποίες κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 1980 με τη βοήθεια επιφανειακών δικτύων και σε ορισμένες περιπτώσεις με υπόγειο ημιτελές δίκτυο άρδευσης. Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι υφιστάμενες γεωτρήσεις και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΖΑΡΚΟΥ α) Γεώτρηση SR85 Κατασκευή υπόγειου δικτύου μήκους 750 μ και διαμέτρου Φ315 Κατασκευή υπόγειου δικτύου μήκους 2850μ και διαμέτρου Φ225 Κατασκευή υπόγειου δικτύου μήκους 620μ και διαμέτρου Φ200 Κατασκευή υπόγειου δικτύου μήκους 470μ και διαμέτρου Φ160 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΖΑΡΚΟΥ α) Γεώτρηση BN9 Κατασκευή υπόγειου δικτύου μήκους 600 μ και διαμέτρου Φ315 Η τοποθέτηση των αγωγών άρδευσης που τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις λειτουργούν υπό πίεση 5-8 atm. θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγγειοβελτιωτικών έργων του Υπουργείου Γεωργίας. Συγκεκριμένα οι αγωγοί θα τοποθετηθούν κατά μήκος των ζωνών των έργων αναδασμού και ειδικότερα στα όρια των ιδιοκτησιών και των αγροτικών δρόμων ενώ κατά κανόνα εκείθεν του άλλου ορίου του δρόμου υπάρχει στραγγιστική τάφρος βάθος 1,20μ περίπου. Κάθε αγωγός (συνήθως πλαστικός από σκληρό PVC) θα εξυπηρετεί τις εκατέρωθεν ζώνες αυτού και θα τοποθετείται κατά τρόπο που να περιβάλλεται από άμμο μέσους πάχους 0,20μ. και στη συνέχεια αφού δοκιμαστεί επιχώνεται με τα προϊόντα εκσκαφής. Ανά 75μ περίπου θα εξοπλίζεται με υδροληψίες επί των οποίων θα προσαρμόζεται το κινητό σωληνωτό δίκτυο του παραγωγού για την απόληψη του απαιτούμενου νερού. Επιπλέον το δίκτυο θα εφοδιάζεται με όποιες συσκευές ασφαλείας κριθεί απαραίτητο (αεροεξαγωγοί, αντιπληγματικές βαλβίδες, δικλείδες, διακόπτες κλπ) τοποθετούμενες εντός φρεατίων από προκατασκευασμένα κυλινδρικά στοιχεία (σωλήνες) από σκυρόδεμα, διαμέτρου Φ80 εκατ. και ύψους 1,00μ εξέχουν δε από το έδαφος 0,50μ. Το συνολικό μήκος του δικτύου που θα κατασκευαστεί στα παραπάνω αγροκτήματα ανέρχεται σε 4.700 μ περίπου για την γεώτρηση SR 85 και 600 μ περίπου για την γεώτρηση BN 9.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της Πράξης είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των συνθηκών άρδευσης σε αγροκτήματα του Δήμου Φαρκαδόνας. Έτσι θα επιτευχθεί η αξιοποίηση των υδατικών πόρων της υπαίθρου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Οι διαρροές υδάτων, το κόστος συντήρησης, και άλλα προβλήματα που εμφανίζονται στο υφιστάμενο επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του μέσω της κατασκευής νέου υπόγειου δικτύου. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η σημαντική εξοικονόμηση υδατικών πόρων, ο εξορθολογισμός της κατανάλωσης νερού, η μείωση της δαπάνης εξόδων συντήρησης του δικτύου, που θα προστατέψουν τους τοπικούς πόρους και βελτιώσουν τις συνθήκες της αγροτικής παραγωγής.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Η Πράξη αποτελεί αναγκαία υποδομή για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, διότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο υφιστάμενο επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του μέσω της κατασκευής νέου υπόγειου δικτύου. Σημειώνεται το γεγονός ότι στην περιοχή καλλιεργείται σημαντικό τμήμα της αγροτικής παραγωγής του Θεσσαλικού κάμπου. Ο Δήμος Φαρκαδόνας είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός Δήμος, με έντονη την παρουσία της εντατικής καλλιέργειας. Διαθέτει αρκετούς υδατικούς πόρους λόγω της παρουσίας του Πηνειού και των παραποτάμων του, αλλά η υπερβολική εκμετάλλευσή τους, η μη οργανωμένη και μη συνετή σε ορισμένες περιπτώσεις διαχείρισή τους και ταυτόχρονα οι απώλειες στα αρδευτικά δίκτυα, εξαντλούν πολλές φορές τους υδατικούς πόρους. Ταυτόχρονα, το κόστος συντήρησης των αρδευτικών δικτύων αυξάνει το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας, δυσχεραίνοντας τελικά τις συνθήκες παραγωγής του πρωτογενούς τομέα. Για τις ανάγκες του έργου πραγματοποιήθηκε διερεύνηση και ανάλυση των τοπικών γεωργοοικονομικών συνθηκών και δυνατοτήτων. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η σημαντική εξοικονόμηση υδατικών πόρων, ο εξορθολογισμός της κατανάλωσης νερού, η μείωση της δαπάνης εξόδων συντήρησης του δικτύου, που θα προστατέψουν τους τοπικούς πόρους και βελτιώσουν τις συνθήκες της αγροτικής παραγωγής. Έτσι θα επιτευχθεί η αξιοποίηση των υδατικών πόρων της υπαίθρου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού.

| Χρηματοδοτικό Σχέδιο |
| --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| Ε.Γ.Τ.Α.Α. (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) | 375.000,00 € |
| ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 125.000,00 € |
| Φ.Π.Α. (ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) | 115.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 240.000,00 € |
| ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ | - |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 615.000,00 € |