ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 € ΜΑΪΟΣ 2015

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Φαρκαδόνας θα κατασκευάσει έργο αγροτικής οδού που θα ενώνει τα διαμερίσματα Κεραμιδίου και Φαρκαδόνας. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν: A. Έργα οδοποιίας α) Γενική εκσκαφή του καταστρώματος των οδών όπου χρειάζεται βάθους περίπου 50cm β)Υπόβαση μεταβλητού πάχους περίπου 30 cm γ) Βάση μεταβλητού πάχους περίπου20cm Β. Ασφαλτικά α) Ασφαλτική προεπάλειψη ε)Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου Ειδικότερα: Η αγροτική οδός θα είναι ασφαλτοστρωμένη σε μήκος 3.080,00 μ., πλάτος οδοστρώματος 5,50 μ. και έρεισμα εκατέρωθεν 1,00 μ. Για τα πρώτα 280μ. το πλάτος του οδοστρώματος είναι μεγαλύτερο των 7,5μ. Το υπάρχον τμήμα θα ενισχυθεί με βάση οδοστρωσίας 3Α πάχους 10cm. Κατόπιν θα διαμορφωθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη. Για τα επόμενα 300μ. το πλάτος του οδοστρώματος είναι 5,7μ. Προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή μορφή της διατομής, σε πλάτος 1,80μ. προβλέπεται εκσκαφή του καταστρώματος της οδού βάθους περίπου 30cm, υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 30cm και βάση οδοστρωσίας πάχους 20cm. Κατόπιν θα διαμορφωθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη. Για τα επόμενα 1.780μ. το πλάτος του οδοστρώματος είναι 5,20μ. Προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή μορφή της διατομής, σε πλάτος 2,30μ. προβλέπεται εκσκαφή του καταστρώματος της οδού βάθους περίπου 40cm, υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 30cm και βάση οδοστρωσίας πάχους 20cm. Κατόπιν θα διαμορφωθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη. Για τα επόμενα 220μ. το πλάτος του οδοστρώματος είναι 5,00μ. Προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή μορφή της διατομής, σε πλάτος 2,50μ. προβλέπεται εκσκαφή του καταστρώματος της οδού βάθους περίπου 30cm, υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 30cm και βάση οδοστρωσίας πάχους 20cm. Κατόπιν θα διαμορφωθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη. Για τα επόμενα 250μ. το πλάτος του οδοστρώματος είναι 4,50μ. Προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή μορφή της διατομής, σε πλάτος 3,00μ. προβλέπεται εκσκαφή του καταστρώματος της οδού βάθους περίπου 30cm, υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 30cm και βάση οδοστρωσίας πάχους 20cm. Κατόπιν θα διαμορφωθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη. Για τα επόμενα 250μ. το πλάτος του οδοστρώματος είναι 3,50μ. Προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή μορφή της διατομής και επειδή το υπάρχον τμήμα του οδοστρώματος είναι σε κακή κατάσταση, προβλέπεται γενική εκσκαφή του σε όλο το πλάτος βάθους 50cm. Στη συνέχεια θα γίνει υπόβαση 0,30μ με χρήση αμμοχάλικου και σε συνέχεια βάση με χρήση 3Α πάχους 0,20μ. Κατόπιν θα διαμορφωθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλειψη.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχοι της Πράξης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επομένως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαμόρφωσης του αγροτικού εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Η περιοχή έχει ανάγκη ενίσχυσης του τοπικού δικτύου αγροτικής οδοποιίας, το οποίο συχνά εμφανίζει προβλήματα βατότητας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία και μη ασφαλής προσπελασιμότητα προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Οι ανωτέρω συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στις συνθήκες εργασίας του αγροτικού πληθυσμού όσο και στην ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού γενικότερα. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η παροχή στους αγρότες εύκολης και ασφαλούς προσβάσεως στις περιοχές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όλο το χρόνο.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής παρέμβασης ανήκουν στο Θεσσαλικό κάμπο που αποτελεί σημαντικό πυλώνα αγροτικής παραγωγής. Άμεσο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι η κάλυψη της ανάγκης για παροχή βελτιωμένων συνθηκών εργασίας, δυνατοτήτων και παραγόντων διαμόρφωσης αγροτικού εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό. Επίσης, η βελτίωση των συνθηκών δημιουργίας του τοπικού αγροτικού εισοδήματος (που αποτελεί το κυριότερο εισόδημα της περιοχής) θα έχει ως αποτελέσματα τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και τη δυνατότητα για παραγωγή αγροτικών προϊόντων υπό ευνοϊκότερες συνθήκες και άρα περισσότερο ανταγωνιστικών.

| Χρηματοδοτικό Σχέδιο |
| --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| Ε.Γ.Τ.Α.Α. (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) | 375.000,00 € |
| ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 125.000,00 € |
| Φ.Π.Α. (ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) | 115.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 240.000,00 € |
| ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ | - |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 615.000,00 € |