# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ :    43/ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.425,40 € α) Προμήθειες : 16.472,30 € β) Φ.Π.Α. 24% : 3.953,30 €

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροφωτισµού στη συντήρηση οδών και πλατειών των οικισμών του ∆ήµου Φαρκαδόνας καθώς και εγκαταστάσεων αυτού κατά το έτος 2016.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 20.425,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Όλα τα παραπάνω προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO.

Λεπτομέρειες των ανωτέρω προς προμήθεια παρατίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και στο τιμολόγιο αυτής.

H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη όλων των ανωτέρω προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των 20.425,40 € με τον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους  και από τον κωδικό 20-6662.000 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Φαρκαδόνα  21/ 9/2016

Η  Συντάξασα

Βαρβάρα Σίμου

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Οι λαμπτήρες θα είναι ισχύος (W) και τάσεως (V) όπως φαίνονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά.

α) Υψηλή απόδοση φωτός.

β) Μακρά διάρκεια ζωής.

γ) Χαµηλή πτώση φωτιστικής απόδοσης.

δ) Μέγιστη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε φως µε τη μικρότερη θερµική ακτινοβολία.

Και   θα  είναι   κατασκευασµένες  σύµφωνα   µε  τις  τελευταίες  προδιαγραφές  VDE   170/171   ή αντιστοίχων.

Οι λαμπτήρες θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύµφωνα µε το πρότυπο Ι.S.O., του κατασκευαστή καθώς και έγγραφα - προσπέκτους στα οποία θα φαίνονται οι δυνατότητες - χαρακτηριστικά αυτών όπως διάρκεια ζωής κ.α.

Προϋπόθεση αποτελεί για τους λαµπτήρες SL η τέλεια προσαρµογή τους σε ντουί τύπου ∆ΕΗ (µήκος σπειρώµατος) για αυτό θα παραδοθεί µε την προσφορά και δείγµα λαµπτήρων υποχρεωτικά.

Οι ηλεκτρονικοί  λαµπτήρες πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά, τάση λειτουργίας 160-260 Volt,  διάρκεια  ζωής  τουλάχιστον  12000  ώρες,  2000K.

Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου Ε40 υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt τύπου Sylvania, General electric, osram Philips κλπ με κάλυκα Ε40, τάση λειτουργίας 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 26.000Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2.000Κ περίπου, για φωτιστικό σώμα ισχύος 250W.

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας Ε27 με πρισματικό κάλυμμα, κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 24Watt, τύπου Sylvania, General electric, Οsram Philips κλπ κλάση εξοικονόμησης ενέργειας Α, με κάλυκα Ε27φωτεινή ροή τουλάχιστον 10.000 lumen και χρόνο ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες.

2. ΚΑΛΩ∆ΙΑ

α) Υπόγεια καλώδια ΝΥΥ

Τα  καλώδια  αυτά  θα  είναι   µονωµένα  µε  πλαστικό  ειδικής  χηµικής  συνθέσεως.   Οι  αγωγοί περιβάλλονται από µονωτική µάζα και τόσο οι αγωγοί όσο και η µάζα από πλαστικό µανδύα

χρώµατος µαύρου ή γκρί. Σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0271 ή αντίστοιχους.

β) Καλώδια ΝΥA.

Καλώδια εύκαμπτα εσωτερικών εγκαταστάσεων

Γενικότερα όλα τα καλώδια χαλκού θα είναι σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0250 ή αντίστοιχους, και θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ΟΕ και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύµφωνα µε το πρότυπο Ι.S.Ο., του κατασκευαστή.

3.  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όπως µετασχηµατιστές, ταινίες, ντουϊ, βάσεις, στάρτερ, φωτοκύτταρα, φις, ρόκα, δεματικά κ.α. υλικά του πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού να έχουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σ’ αυτόν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Φαρκαδόνα  21/ 9/2016                                                           Φαρκαδόνα  21/ 9/2016

Η Συντάξασα                                                                         Η αναπλ. Προϊσταμένη   ΤΤΥ

Βαρβάρα Σίμου                                                                      Ευδοκία Παπαϊωάννου

Πολιτικός  Μηχανικός   Τ.Ε.                                               Πολιτικός  Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| α/α | Είδος Προμήθειας | Μον. μετρ. | Ποσότητα | Τιμ. μονάδας | Δαπάνη |
| 1 | Λάμπες Φθορίου 1x36Watt | ΤΕΜ | 100.00 |  |  |
| 2 | Λάμπες οικονομίας Ε27 24Watt E27 6400K | ΤΕΜ | 2110.00 |  |  |
| 3 | Λάμπα ατμών Νατρίου Ε40 250 Watt | ΤΕΜ | 420.00 |  |  |
| 4 | Λάμπα HQI400Watt | ΤΕΜ | 40.00 |  |  |
| 5 | Λάμπα HQI Ζάρκων RX75 150 Watt | ΤΕΜ | 40.00 |  |  |
| 6 | Λάμπα φθορίου 18Watt | ΤΕΜ | 25.00 |  |  |
| 7 | Λάμπα HQI 250Watt | ΤΕΜ | 40.00 |  |  |
| 8 | Προβολείς HQI 400Watt | ΤΕΜ | 4.00 |  |  |
| 9 | Καλώδιο Εύκαμπτο ΝΥΑ 3Χ1 | m | 400.00 |  |  |
| 10 | Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5 | m | 300.00 |  |  |
| 11 | Καλώδιο ΝΥΥ 3X2,5 | m | 200.00 |  |  |
| 12 | Καλώδιο σιλικόνης 1Χ1,5 | m | 100.00 |  |  |
| 13 | Μ/Σ Νατρίου 250Watt | ΤΕΜ | 60.00 |  |  |
| 14 | Εκκινητής Νατρίου 250Watt | ΤΕΜ | 150.00 |  |  |
| 15 | Κλέμενς 4mm | ΤΕΜ | 30.00 |  |  |
| 16 | Κλέμενς 6mm | ΤΕΜ | 30.00 |  |  |
| 17 | Κλέμενς 10mm | ΤΕΜ | 30.00 |  |  |
| 18 | Ντουι πορσελάνης τύπου ΔΕΗ Ε27 | ΤΕΜ | 200.00 |  |  |
| 19 | Ντουι πορσελάνης τύπου ΔΕΗ Ε40 | ΤΕΜ | 150.00 |  |  |
| 20 | Στάρτερ 4-22 | ΤΕΜ | 50.00 |  |  |
| 21 | Δεματικά 5Χ250mm | ΤΕΜ | 20.00 |  |  |
| 22 | Κολλάρα - Ρόκα 8/25 | ΤΕΜ | 2.00 |  |  |
| 23 | Κολλάρα - Ρόκα 10/25 | ΤΕΜ | 2.00 |  |  |
| 24 | Κολλάρα - Ρόκα 12/25 | ΤΕΜ | 2.00 |  |  |
| 25 | Ταινία μονοτική | ΤΕΜ | 100.00 |  |  |
| 26 | Ντουί Ε27 | ΤΕΜ | 50.00 |  |  |
| 27 | Flexim 14 | m | 25.00 |  |  |
| 28 | Φωτοκύταρρο ημέρας - νύχτας | ΤΕΜ | 30.00 |  |  |
|  | Σύνολο εργασιών |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ  …. / ……. / 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ