## Ελληνική Δημοκρατία

## Νομός Τρικάλων

## Δήμος Φαρκαδόνας

#### Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

#### Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1

Φαρκαδόνα

Ταχ. Κωδ.: 42031

#### Πληροφορίες: Ευδοκία Παπαϊωάννου

Τηλέφωνο: 24333 50020

fax: 24333 50055

e-mail: dimfartexn@yahoo.gr

ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Σύμφωνα με την υπ.αρ.:5132/3-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ο Δήμος μας θα προβεί στην προμήθεια έξι (6) νέων μηχανημάτων, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Η πρόσκληση  αυτή αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων, με στόχο την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την βελτίωση και εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Για τον Δήμο Φαρκαδόνας η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, μηχανημάτων έργου, σε αντικατάσταση παλαιότερων, για τα οποία δεν είναι συμφέρουσα η συντήρηση τους πλέον καθώς και για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού - Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρκαδόνας  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 16μ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) | 1 | 42415100-9 |
| A2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 1 | 43250000-0 |
| Α3 | ΣΑΡΩΘΡΟ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ) | 1 | 34921100-0 |
| A4 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ) | 3 | 16310000-1 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί :

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΦΠΑ 24% | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 16μ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) | 87.903,23 | 21.096,77 | 109.000,00 | 1 | 109.000,00 |
| Α2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 18.887,10 | 4.532.90 | 23.420,00 | 1 | 23.420,00 |
| Α3 | ΣΑΡΩΘΡΟ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ) | 4.500,00 | 1.080,00 | 5.580,00 | 1 | 5.580,00 |
| Α4 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ) | 3.225,81 | 774,19 | 4.000,00 | 3 | 12.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 150.000,00 |

Φαρκαδόνα 10/5/2018

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ευδοκία Παπαϊωάννου Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. Παναγιώτης Ράδος Χημικός Μηχανικός |  |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16μ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ), ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ) σε αντικατάσταση παλαιότερων  για τα οποία δεν είναι συμφέρουσα η συντήρηση τους πλέον καθώς και για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού - Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρκαδόνας.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των :

− Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

− Ν.4257/2014/Α'93 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 63,

− Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

− Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

− Ν.4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ».

− Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

− παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

− άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,

− Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων...»,

− Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

− Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,

− Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42

Α'/23.2.2007),

− Ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,

− Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α' 30 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

− Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α'279 «Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

− Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

− Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

− π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»,

− π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

− π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

− Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας

και Ανάπτυξης.»,

− Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,

− του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

− την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με τα είδη της παρούσης

Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EAOT κλπ.

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3: Έγγραφα της σύμβασης

Έγγραφα της σύμβασης είναι:

• Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της.

• Η παρούσα μελέτη του Δήμου (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων).

• Προϋπολογισμός μελέτης.

• Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας – Κριτήριο Κατακύρωσης

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Φαρκαδόνας όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | Κ.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 16μ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) | 1 | 109.000,00 |  |
| A2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 1 | 23.420,00 |  |
| Α3 | ΣΑΡΩΘΡΟ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ) | 1 | 5.580,00 |  |
| A4 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ) | 3 | 12.000,00 |  |

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά είδος, για το σύνολο όμως της ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, όλα ή όσα είδη επιθυμούν να συμμετάσχουν.

ΑΡΘΡΟ 5: Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης

- Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μόνο για το προσφερόμενο είδος ή τα είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Στην περίπτωση που υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει για παραπάνω του ενός υπό προμήθεια είδους, τα ποσά ανά είδος της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής αθροίζονται για όσα είδη συμμετέχει.

Στην περίπτωση που υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει για παραπάνω του ενός υπό προμήθεια είδους δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης ξεχωριστής εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής ή μία συνολική για τα είδη για τα οποία συμμετέχει.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: Καλή λειτουργία

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων.

Ο χρόνος εγγύησης για κάθε υπό προμήθεια είδος καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Προσφορές οι οποίες ορίζουν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερο του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας όπως καθορίζεται ανά είδος στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης απορρίπτονται.

Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η προσφερόμενη εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, τυχόν αμάξωμα, υπερκατασκευή τυχόν πλαίσιο, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ. Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαθιστούν οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάζεται στο χρόνο που η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 8: Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελής ποιότητα κατασκευής

Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών (και κατά περίπτωση τμηματικά) σύμφωνα με την περίπτωση α', παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 12: Τιμή

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης των υπό προμήθεια οχημάτων θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας και για

κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που προσφέρει επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος για το οποίο συμμετέχει.

Προσφορά που δίνει τιμή ανά είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής για τα είδη συμμετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13: Τόπος παράδοσης

Δικαιούχος: Δήμος Φαρκαδόνας.

Τόπος παράδοσης: Αμαξοστάσιο Δήμου Φαρκαδόνας.

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος παράδοσης

Οι παραδόσεις των οχημάτων θα είναι κατά περίπτωση τμηματικές και σε χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται ανά άρθρο (άρθρα 1 έως και 4) στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 15: Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 86 και παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. Η βαθμολόγηση - αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς. Στα παρακάτω άρθρα 1 έως και 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης, όπου περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανά υπό προμήθεια είδος, αντίστοιχα περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς για κάθε υπό προμήθεια είδος.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

υ=σ1 .Κ1+σ2 .Κ2+……+σν .Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την συγκριτική τιμή προσφοράς, από τον τύπο:

λ = Ο.Π./U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Ισοδύναμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας (ως προς το λόγο σύγκρισης λ) περισσότερων (από δύο και πάνω) προσφορών για είδος του διαγωνισμού, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοδυναμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.

Φαρκαδόνα 10/5/2018

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ευδοκία Παπαϊωάννου Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. Παναγιώτης Ράδος Χημικός Μηχανικός |  |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 16μ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ)

1.1 ΣΚΟΠΟΣ

Το υπό προμήθεια όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού - Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας όπως καθαρισμούς δέντρων, αλλαγές φωτιστικών σωμάτων, λαμπών κλπ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτο, και να έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ευστάθειας όταν το καλάθι εργασίας είναι φορτωμένο με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και έχει αναπτυχθεί στο πλέον δυσμενέστερο σημείο του.

1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα θα είναι καινούργιο το πολύ του τελευταίου έτους, και θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή, θα διαθέτει πλατφόρμα ανύψωσης με τηλεσκοπικό βραχίονα κατάλληλο για εργασίες σε ύψος μέχρι και 16 m (ύψος εργασίας) και μέχρι 14m ύψος δαπέδου καλαθιού και θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Το όχημα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο και να έχει μικτό φορτίο μέχρι 3,5 τόνους (μικτό φορτίο ≤ 3,5 ton), θα αποτελείται από το πλαίσιο (σασί και καμπίνα οδηγού), και την υπερκατασκευή. Το όχημα με πλήρες φορτίο, σε κλίσεις ανηφορικές της τάξεως των 20 %, θα πρέπει να δύναται να ανέλθει με ταχύτητα τουλάχιστον 20Km/h. Η μέγιστη ταχύτητα που θα δύναται να αναπτύξει το όχημα (πλήρες  φορτίου), κινούμενο σε ευθεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 80Km/h.  Εξωτερικά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βαμμένο σε δύο στρώσεις εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Tο μήκος και το ύψος του καλαθοφόρου οχήματος σε διάταξη πορείας θα πρέπει να είναι μικρότερο των 7,5 m και 3,3 m αντίστοιχα, έτσι ώστε το όχημα να είναι όσο το δυνατόν μικρών διαστάσεων, ευέλικτο ώστε να μπορεί άνετα να λειτουργεί σε στενούς ή μικρούς δρόμους και γενικά σε περιορισμένους χώρους. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα, και πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, φανό τύπου LED, καθρέπτες, καθώς και με την κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία. Θα πρέπει απαραίτητα να φέρει ηχητικό σήμα (βομβητή) κατά την οπισθοπορεία. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς, όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5%.

1.3 ΠΛΑΙΣΙΟ-ΚΑΜΠΙΝΑ

Το πλαίσιο πρέπει να είναι καινούργιο και πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς.

Οι απαιτήσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καμπίνας είναι τα εξής:

Το τιμόνι θα είναι τοποθετημένο στο αριστερό μέρος της καμπίνας του οδηγού και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον υδραυλική υποβοήθηση.

Η καμπίνα θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη, ενισχυμένη με χαλύβδινο κλωβό ασφαλείας, θα έχει παράθυρο πλάτης καμπίνας και θα είναι στερεωμένη στο πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποσβένονται οι κραδασμοί.

Η καμπίνα θα είναι εφοδιασμένη με:

• Ρυθμιζόμενο κατά ύψος, πλάτη και θέση κάθισμα οδηγού και κάθισμα για 1 οδηγό και 1 συνοδηγό.

• Πίνακα με πλήρη σειρά οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών όπως: στροφόμετρο, όργανο ελέγχου ποσότητας καυσίμου, μανόμετρο πίεσης λαδιού του κινητήρα με ενδεικτική λυχνία, μανόμετρο αέρα κυκλώματος αερόφρενων με ενδεικτική λυχνία, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα με ενδεικτική λυχνία, ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή, διακόπτη εκκίνησης μίζας, ρυθμιστικό διακόπτη φώτων, διακόπτης φώτων διεύθυνσης (φλας), διακόπτη προειδοποιητικών φώτων (Alarm), ηχητική σήμανση (κόρνα), διακόπτη υαλοκαθαριστήρων και συστήματος πλύσης του ανεμοθώρακα, ενδεικτική λυχνία χειρόφρενου.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

• Σε ευανάγνωστο σημείο από τον οδηγό, υπολογιστής ταξιδίου, ώστε να ενημερώνεται ο οδηγός για τα παρακάτω στοιχεία:

α) αλλαγή λαδιών

β) στιγμιαία και μέση κατανάλωση καυσίμου.

γ) ένδειξη χρονομέτρου και χιλιομέτρων με δυνατότητα μηδενισμού

δ) ενδεικτική λυχνία η οποία θα προειδοποιεί για αναγκαιότητα αλλαγής ταχύτητας

ε) ελεγκτή ποιότητας λαδιών

στ) ψηφιακό ρόλοι

• Πλαστικά καλύμματα δαπέδου.

• Σύστημα θέρμανσης

• Εσωτερική πλαφονιέρα και εσωτερικό καθρέπτη οπισθοράσεως

• Ραδιόφωνο.

• Αερόσακο οδηγού

• Κεντρικό κλείδωμα

• Ρευματοδότη 12V

Τα κρύσταλλα των παραθύρων καθώς και ο ανεμοθώρακας θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Το μεταξόνιο θα είναι το πολύ μέχρι 3000 mm.

1.4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο κινητήρας θα είναι τετράχρονος πετρελαίου, υδρόψυκτος, χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, χαμηλής έντασης θορύβου και γενικά φιλικός προς το περιβάλλον, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 επί ποινή αποκλεισμού. Η ισχύς απόδοσης του, θα είναι τουλάχιστον 120 PS, και ο κυβισμός θα είναι τουλάχιστον 2000 κυβικά εκατοστά επί ποινή αποκλεισμού.

1.5 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Ο συμπλέκτης θα είναι ξηράς σύμπλεξης. Η κατασκευή του θα είναι ισχυρή και θα είναι δοκιμασμένος ικανός να αντεπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό, τουλάχιστον πέντε σχέσεων εμπρόσθιας μετάδοσης και μίας οπίσθιας. Όλες οι βαθμίδες θα είναι συγχρονισμένες και θα έχουν ανάλογες σχέσεις μετάδοσης με σχετικά μικρές διαδρομές. Η πέδηση θα επιτυγχάνεται με υδραυλικό σύστημα δύο κυκλωμάτων. Το σύστημα πέδησης των μπροστινών τροχών θα απαρτίζεται από αεριζόμενους μεταλλικούς δίσκους διαμέτρου τουλάχιστον 230 χιλιοστών, και με διπλές δαγκάνες, καθώς και με σύστημα ABS. Το σύστημα πέδησης στους πίσω τροχούς θα απαρτίζεται από δίσκους διαμέτρου τουλάχιστον 235 χιλιοστών με διπλές δαγκάνες. Το χειρόφρενο θα είναι μηχανικής λειτουργίας με επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς του οχήματος. Το χειρόφρενο θα ασφαλίζει απόλυτα το πλήρες φορτίου όχημα σε κλίση οδού τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων.

1.6 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΤΡΟΧΟΙ

Θα υπάρχει ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός για τέλεια πρόσφυση, καλύτερη διεύθυνση και πέδηση. Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) θα είναι βαρέως τύπου υδραυλικοί τηλεσκοπικοί και ιδιαίτερα ενισχυμένοι στον άξονα μετάδοσης της κίνησης. Θα υπάρχουν και σταθεροποιητικές μπάρες.

Το όλο σύστημα ανάρτησης θα προσφέρει ευκολία αντικατάστασης, ενώ η ικανότητα φόρτισης της ανάρτησης θα πρέπει να υπερκαλύπτει ικανοποιητικά το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό φορτίο. Το όχημα θα φέρει δύο (2) μονούς τροχούς στον μπροστινό άξονα και δύο διπλούς στον πίσω άξονα. Επίσης με το όχημα θα παραδοθεί και ένας πλήρης εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα). Οι ζάντες θα είναι κατάλληλες της χρήσης του οχήματος, κατασκευασμένες στιβαρά από χάλυβα μεγάλης αντοχής ή κράμα μετάλλων και η διάμετρός τους θα είναι τουλάχιστον 15 ίντσες.

Τα λάστιχα των τροχών θα είναι καινούργια ανάλογα του μέγιστου φορτίου, της μέγιστης ταχύτητας και των διαστάσεων του οχήματος και οι διαστάσεις τους θα είναι 195/70R15. Η παραγωγή τους δεν θα είναι μεγαλύτερη του ενός έτους προ της παραδόσεως του οχήματος.

1.7 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση δυναμολήπτη (ΡΤΟ).

Η μπαταρία θα είναι 12V, τουλάχιστον 90 Αh

Επίσης το όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καθρέπτες, συστήματα φωτεινών και ηχητικών σημάτων και ωρόμετρο λειτουργίας της υπερκατασκευής επί ποινή αποκλεισμού σε κατάλληλο ευανάγνωστο σημείο. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, σε καμία περίπτωση τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα  του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής. Τα ζητούμενα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία του προσφερομένου πλαισίου πρέπει να αποδεικνύονται στην έγκριση τύπου του πλαισίου η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά.

Το αυτοκίνητο πρέπει επίσης να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα:

1. Εφεδρικό τροχό τοποθετημένο σε κατάλληλη & ευχερή θέση.

2. Σειρά συνήθων εργαλείων (με δύο τάκους, κατάλληλο υδραυλικό γρύλο κ.λ.π.)

3. Πυροσβεστήρα κατά ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.

4. Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5. Τρίγωνο βλαβών (στάθμευσης) προβλεπόμενο από τον ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

6. Τρίγωνο βραδυπορίας (τοποθετημένο στο οπίσθιο μέρος πάνω στο καλάθι)

7. Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης (Operation and Maintenance Manual) για το όχημα και την πλατφόρμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

8. Εγχειρίδιο Επισκευών (Workshop Manual) για την πλατφόρμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα

9. Κατάλογο ανταλλακτικών με πίνακες, φωτογραφίες & σχέδια ανταλλακτικών (Spare Parts Catalog) (Ελληνικά ή Αγγλικά).

1.8 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η υπερκατασκευή θα είναι με τηλεσκοπικό βραχίονα επί ποινή αποκλεισμού. Θα είναι τελείως καινούργια και αμεταχείριστη, θα κατασκευάζεται σε σειρά από το εργοστάσιο κατασκευής και όχι με περιστασιακή μετατροπή άλλου παρόμοιου μοντέλου. Θα είναι σχεδιασμένη εργονομικά και η κατασκευή του θα είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και ιδιαίτερα οι ηλεκτρολογικές εργασίες όπως αλλαγή λαμπτήρων, και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού.

1.8.1 Ανυψωτικός Μηχανισμός

Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανός να αντέχει με την απαιτούμενη ασφάλεια, όλα τα φορτία που δημιουργούνται από το ίδιο βάρος, το βάρος του ωφέλιμου φορτίου και στις μηχανικές καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τις κινήσεις του. Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα είναι εξ' ολοκλήρου υδραυλική, με στοιχεία ικανά να φέρουν τα παραπάνω φορτία και να κινούνται με ικανοποιητική ταχύτητα.Η γωνία ανύψωσης ολόκληρου βραχίονα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 μοίρες από την βάση έδρασης. Το υδραυλικό σύστημα θα τροφοδοτείται με υδραυλικό υγρό από κατάλληλων στοιχείων αντλία ώστε να παρέχεται στους διάφορους μηχανισμούς η απαιτούμενη ταχύτητα ομαλά, χωρίς απότομες κινήσεις και κραδασμούς. Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει απαραίτητα σύστημα διαβαθμισμένης μετάδοσης κίνησης για όλες τις κινήσεις του καλαθιού. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι από χάλυβα (τύπος χάλυβα S700MC), τηλεσκοπικός και όχι αρθρωτός (εκτός απ’ την άρθρωση που θα υπάρχει μεταξύ περιστρεφόμενης βάσης και μπούμας και την άρθρωση που θα υπάρχει μεταξύ μπούμας και καλαθιού) με ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ενδιάμεση άρθρωση. Θα αποτελείται από μπούμες (κυρίως μπούμα, και μία, ή περισσότερες τηλεσκοπικές επεκτάσεις).

Η λειτουργία του θα είναι αθόρυβη, εξ’ ολοκλήρου υδραυλική με δύο ομάδες χειριστηρίων ελεγχόμενες, τοποθετημένες στο πλαίσιο εδάφους και στο καλάθι. Η κάθε μία θα μπορεί να εξασφαλίζει όλες τις κινήσεις του ανυψωτικού μηχανισμού. Η ομάδα χειριστηρίων εδάφους θα είναι μέσα σε στεγανό κυτίο ασφαλισμένο. Προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ομαλές κινήσεις του ανυψωτικού μηχανισμού, με ποινή αποκλεισμού, τα χειριστήρια πρέπει να είναι με μοχλούς και μπουτόν, με μεταλλικό προστατευτικό περιμετρικό κάγκελο, για να μπορούν να εφαρμόζονται δυνάμεις αντιστήριξης από τα δάχτυλα του χειριστή.

Με ποινή αποκλεισμού, το ύψος του δαπέδου του καλαθιού εργασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 14m. Το μέγιστο οριζόντιο άνοιγμα εργασίας με βάρος μέχρι 100 Kg, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5m. Με ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. Μεγαλύτερο ύψος εργασίας ή οριζόντια ακτίνα θα αξιολογηθούν θετικά.

Ολόκληρος ο ανυψωτικός μηχανισμός, θα πρέπει να περιστρέφεται συνολικά κατά 4500. Ο κλωβός εργασίας θα πρέπει θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό αντοχής σε μόνωση τουλάχιστον 1000V AC. Η λειτουργία του βραχίονα θα ελέγχεται από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση που συμβεί βλάβη στο υδραυλικό κύκλωμα, θα ακινητοποιείται ο βραχίονας και στη συνέχεια θα μετακινείται με χειροκίνητη αντλία. Επίσης θα διακόπτεται η λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δημιουργηθεί ασταθής κατάσταση του οχήματος. Ο ανυψωτικός μηχανισμός, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί πλήρως, σε πλάγια κλίση μέχρι 50. Το όλο σύστημα ανύψωσης θα εδράζεται σταθερά σε ισχυρή βάση επί του πλαισίου. Οι υδραυλικοί κύλινδροι της μπούμας, και οι σωλήνες υψηλής πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος που τροφοδοτούν τους υδραυλικούς κυλίνδρους της μπούμας, πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι τοποθετημένοι εντός αυτής ώστε να προστατεύονται επαρκώς από τυχόν φθορές. Με ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. Στην δεξιά πλευρά του οχήματος θα υπάρχει κλίμακα για να ανεβαίνουν οι τεχνίτες στην πλατφόρμα. Η δυναμοδότηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα γίνεται από τον δυναμολήπτη (ΡΤΟ) του πλαισίου με υδραυλικό σύστημα, και ηλεκτρικό σύστημα ενεργοποίησης του (κομπλάρισμα) εντός της καμπίνας και κοντά στη θέση του οδηγού με όσο το δυνατόν περισσότερο αθόρυβη λειτουργία. Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα είναι εξ΄ ολοκλήρου υδραυλική. Η λειτουργία του βραχιόνα θα ελέγχεται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. Το καλάθι θα πρέπει να έχει την δυνατότητα με επιλογή του χειριστή, να επανέρχεται στη θέση του στη βάση αυτόματα.

1.8.2 Έδραση Μηχανισμού

Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα στηρίζεται σε βάση-καρότσα (σασί) κατάλληλα ενισχυμένη, η οποία θα είναι συναρμολογημένη πάνω στο σώμα του αυτοκινήτου κατά τρόπο που να εγγυάται την μηχανική ασφάλεια όλου του συστήματος. Το δάπεδο θα είναι ικανό να αντέχει όλα τα φορτία που δημιουργούνται καθώς και τις δυναμικές καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τις κινήσεις των βραχιόνων.

Η καρότσα θα διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο κατάλληλου πάχους. Θα διαθέτει 4 υδραυλικά πέδιλα ισχυρής κατασκευής.

Με ποινή αποκλεισμού τα 4 υδραυλικά πέδιλα θα είναι ελεγχόμενα με δύο ομάδες ανεξάρτητων χειριστηρίων για κάθε πέδιλο μία επάνω στο καλάθι και μία μαζί με τα χειριστήρια εδάφους. Η διάταξη θα είναι τέτοια, που να τους επιτρέπει την σταθεροποίηση του οχήματος σε εδάφη με ανισοσταθμίες, (π.χ. σταθεροποίηση του οχήματος με τα δύο πέδιλα επί του δρόμου και τα άλλα δύο πέδιλα επί του πεζοδρομίου).  Επίσης, στην ανάπτυξή τους, θα βρίσκονται έξω από το περίγραμμα του οχήματος, ώστε να σχηματίζεται συνολικά μεγαλύτερη βάση στήριξης (συγκριτικά με την αποκλειστικά κάθετη ανάπτυξη τους) και έτσι να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια για την αποφυγή ανατροπής, ιδιαίτερα δε κατά την ανάπτυξη των βραχιόνων της μπούμας στα πλαϊνά του οχήματος και την χρήση του καλαθιού όταν ευρίσκεται αυτό εκτός του περιγράμματος του οχήματος.

Θα φέρει επίσης ειδικό αισθητήρα, ο οποίος θα απαγορεύει την κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού εάν προηγουμένως δεν έχει ισοσταθμιστεί το όχημα από τα πέδιλα. Επιπροσθέτως, το σύστημα θα λειτουργεί και αντιστρόφως δηλαδή, δεν θα είναι δυνατή η απομάκρυνση των πέδιλων από τη θέση σταθεροποίησης του οχήματος εφ' όσον ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν θα βρίσκεται ασφαλισμένος στη θέση ηρεμίας του.

1.8.3 Καλάθι εργασίας

Το καλάθι θα είναι άριστης κατασκευής, υψηλής αντοχής και ποιότητας, διαστάσεων περίπου (1,2m x 0,7m x 1,10m) κατασκευασμένο από fiberglass και ηλεκτρικά μονωμένο ολόκληρο για τάση 1000V επί ποινή αποκλεισμού, ικανότητας 2 ατόμων με τα εργαλεία τους δηλαδή τουλάχιστον 200 kg (ωφέλιμο φορτίο). Στη θέση ηρεμίας του μηχανισμού, το καλάθι θα βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο του οχήματος ώστε να ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς πρόβλημα. Η προσαρμογή του καλαθιού πάνω στον ανυψωτικό σύστημα θα γίνεται με μηχανισμό που διατηρεί την οριζοντιότητα του πυθμένα του, σε οποιαδήποτε κίνηση του. Το καλάθι θα μπορεί να περιστρέφεται σε σχέση με την μπούμα, τουλάχιστον 50 μοίρες δεξιά και 50 μοίρες αριστερά (συνολικά τουλάχιστον 100 μοίρες) με υδραυλική κίνηση, επί ποινή αποκλεισμού. Το καλάθι θα διαθέτει, με ποινή αποκλεισμού, άγκιστρα για δύο (2) ζώνες ασφαλείας. Η είσοδος στο καλάθι από τον εκάστοτε τεχνίτη, θα γίνεται με ειδική πόρτα, από την έξω πλευρά του καλαθιού, ή από το πλάι. Η πόρτα θα είναι με ανάκληση προς τα κάτω, η οποία στην ανοιχτή θέση θα είναι και σκαλάκι για την εύκολη ανάβαση του τεχνίτη επάνω στο καλάθι. Όλα τα μεταλλικά μέρη του καλαθιού, θα είναι μονωμένα με αντοχή σε τάση 1000 Volt AC.Το καλάθι θα παραδοθεί με κατάλληλο αδιάβροχο κάλυμμα, (μουσαμά ή καραβόπανο), το οποίο θα εφαρμόζεται με ασφάλεια επάνω σε αυτό, προκειμένου να προστατεύεται από βροχή σε θέση στάθμευσης.

1.8.4 Χειριστήρια

Χειριστήρια του υδραυλικού συστήματος για τις διάφορες κινήσεις του ανυψωτικού μηχανισμού, καθώς και για την ανάπτυξη των ποδαρικών, θα υπάρχουν σε δύο θέσεις:

I) στη βάση του ανυψωτικού μηχανισμού και II) στο καλάθι, επί ποινή αποκλεισμού.Τα παραπάνω χειριστήρια θα είναι εύχρηστα, ευπρόσιτα και ειδικά αυτό της βάσεως θα είναι από την δεξιά πλευρά (πεζοδρόμιο) και σε τέτοια θέση που να είναι ευχερής ο οπτικός έλεγχος όλων των θέσεων κίνησης του καλαθιού κατά την διάρκεια χειρισμών. Και τα δύο χειριστήρια θα φέρουν διακόπτες κινδύνου - ειδικό μπουτόν άμεσης ακινητοποίησης τύπου μανιτάρι, (EMERGENCY-STOP). Τα χειριστήρια στο καλάθι θα πρέπει να είναι με μοχλούς και μπουτόν. Επίσης θα πρέπει να προστατεύονται από ειδικό στεγανό κυτίο με δυνατότητα ασφάλισης.

1.8.5 Ασφαλιστικές Διατάξεις

Το υδραυλικό σύστημα του ανυψωτικού μηχανισμού θα διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω συστήματα ασφαλείας όπως :

- Διπλές ανεπίστροφες ασφαλιστικές βαλβίδες σε όλους τους κυλίνδρους που εξασφαλίζουν την συγκράτηση-ακινητοποίηση του μηχανισμού σε περίπτωση απώλειας της πίεσης του υδραυλικού υγρού από θραύση σωληνώσεων ή άλλη αιτία κατά την τροφοδότησης του κυλίνδρου.

- Χειροκίνητη ή ηλεκτρική υδραυλική αντλία, για την λειτουργία του μηχανισμού, με την οποία θα είναι δυνατόν να κατεβαίνει με ασφάλεια η μπούμα σε περίπτωση βλάβης του συστήματος της κύριας αντλίας.

- Σε περίπτωση βλάβης η εμπλοκής του ηλεκτρικού κυκλώματος θα ακινητοποιείται ο βραχίονας και στην συνέχεια θα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με χειροκίνητη αντλία.

- Τα ποδαρικά (τα 4 πέλματα) θα διαθέτουν κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη (INTERLOCK) έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία του ανυψωτικού, αν πρώτα δεν τοποθετηθούν σταθερά. Ενώ αποτρέπουν την λειτουργία τους όταν το καλάθι είναι ανεβασμένο.

- Ασφαλιστικός μηχανισμός που θα ελέγχει ότι όλα τα ποδαρικά (πέλματα) πατούν στέρεα στο έδαφος και δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. Σε περίπτωση απώλειας στήριξης η μονάδα ελέγχου θα επιτρέπει μόνοκινήσεις που βελτιώνουν την ευστάθεια του μηχανισμού.

- Ειδική διάταξη που δεν επιτρέπει την μετακίνηση του οχήματος σε περίπτωση που η διάταξη βραχίονας- καλάθι δεν είναι ασφαλισμένη στη θέση ηρεμίας.

- Ειδικές βαλβίδες ασφαλείας που ανακουφίζουν το υδραυλικό κύκλωμα σε περιπτώσεις υπερπιέσεων.

- Ασφάλιση έναντι υπερθέρμανσης της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου ασφάλειας.

- Άμεση διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος σε περίπτωση κινδύνου με ειδικό μπουτόν τύπου μανιτάρι σε κάθε χειριστήριο καλάθι-πλαίσιο (EMERGENCY-STOP).

- Σύστημα ελέγχου που θα απαγορεύει κινήσεις εκτός θέσεων ευστάθειας του οχήματος.

- Το σύστημα ασφαλείας θα είναι με ποινή αποκλεισμού υδραυλικό, αποκλειομένων συστημάτων με τερματικούς διακόπτες.

- Ακόμη, στο καλάθι, για λόγους εξοικονόμησης καυσίμων και μείωσης εκπομπών θορύβου και καυσαερίων, θα υπάρχει με ποινή αποκλεισμού διακόπτης εκκίνησης-παύσης της λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος.

- Επιπλέον συστήματα ασφαλείας αξιολογούνται θετικά.

1.8.6 Χρωματισμός

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

1.9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, απαραίτητα την ύπαρξη και την τοποθεσία του ιδιόκτητου συνεργείου, το χρόνο που δεσμεύεται ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 10 ετών και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στον Δήμο, και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

2. Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγράφονται στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE.

4. Κατά την παράδοση του καλαθοφόρου, η υπερκατασκευή θα συνοδεύεται από τη Δήλωση Πιστότητας CE του κατασκευαστή της για την υπερκατασκευή και για το πλαίσιο.

5. Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη και ασφαλή χρήση του από τους χειριστές.

6. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του προμηθευτή για τεχνική υποστήριξη και για κατασκευή ή αντιπροσωπία και των υπό προμήθεια ειδών.

7. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 των κατασκευαστών των πλαισίων, και των υπερκατασκευαστών του υπό προμήθεια είδους , καθώς και/ή των αντιπροσώπων των κατασκευαστών των πλαισίων στην Ελλάδα.

8. Σχέδιο του κατασκευαστή του καλαθοφόρου, με τις ακριβείς διαστάσεις του οχήματος πλήρους με την υπερκατασκευή (σε θέση ηρεμίας), διάγραμμα εργασίας και τεχνικό φυλλάδιο του καλαθοφόρου, τα οποία θα πρέπει να προέρχονται μόνο από το εργοστάσιο κατασκευής της υπερκατασκευής και ταυτόχρονα προσαρμογής της επί του πλαισίου.

9. Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται επίσης δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής (τοποθετημένης σε πλαίσιο του ιδίου τύπου με το προσφερόμενο), πανομοιότυπης με την δήλωση πιστότητας CE που θα παραδοθεί με το καλαθοφόρο (και η οποία θ’ αναφέρει και τους συγκεκριμένους σειριακούς αριθμούς του πλαισίου και της υπερκατασκευής).

10. Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται επίσης τεχνικό φυλλάδιο του προς προμήθεια καλαθοφόρου.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 16m

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκοπός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γενικά χαρακτηριστικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πλαίσιο - Καμπίνα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συμπλέκτης-Κιβώτιο ταχυτητων-Σύστημα πέδησης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ανάρτηση - Τροχοί Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λοιπός εξοπλισμός - Παρελκόμενα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υπερκατασκευή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ανυψωτικός μηχανισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Έδραση Μηχανισμού Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Καλάθι Εργασίας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χειριστήρια Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ασφαλιστικές Διατάξεις Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χρωματισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνολογικής προσφοράς Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 16m (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ)

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |
| 1 | Μεικτό βάρος | 100-120 | 10,00 |
| 2 | Ισχύς & Ροπή στρέψης του κινητήρα | 100-120 | 3,00 |
| 3 | Σύστημα Πέδησης | 100-120 | 2,00 |
| 4 | Σύστημα ανάρτησης | 100-120 | 2,00 |
| 5 | Καμπίνα Οδήγησης | 100-120 | 2,00 |
| 6 | Λοιπός Πρόσθετος Εξοπλισμός | 100-120 | 3,00 |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |
| 7 | Σύστημα βραχίονα (επέκταση βραχίονα, υλικό κατασκευής βραχίονα,σύστημα διαμόρφωσης, ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης βραχίονα) | 100-120 | 20,00 |
| 8 | Καλάθι εργασίας (υλικό, περιστροφή,ύψος εργασίας (κάθετο-οριζόντιο) κλπ) | 100-120 | 25,00 |
| 9 | Υδραυλικό σύστημα – χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα | 100-120 | 10,00 |
| 10 | Ασφαλιστικές διατάξεις | 100-120 | 4,00 |
| 11 | Λοιπός Πρόσθετος Εξοπλισμός | 100-120 | 2,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 12 | Εκπαίδευση προσωπικού | 100-120 | 2,00 |
| 13 | Εγγύηση καλής λειτουργίας - Αντισκωριακή προστασία | 100-120 | 5,00 |
| 14 | Εξυπηρέτηση μετα την πώληση | 100-120 | 7,00 |
| 15 | Τεχνική υποστήριξη – Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 3,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Άρθρο 2 : ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Ο προσφερόμενος ελαστικοφόρος μικρός φορτωτής θα  έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

2.1 Γενικά, τύπος, µέγεθος

Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι, επί ποινή αποκλεισµού, καινούργιο ή μεταχειρισμένο μέχρι πενταετίας, δηλαδή κατασκευής έτους 2013 ή μεταγενέστερο.

Το πλαίσιο θα προτιµηθεί να είναι µονοκόµµατο, χωµατουργικού τύπου και θα έχει µόνιµα τοποθετηµένους µηχανισµό φορτώσεως στο εµπρόσθιο µέρος.

Ο φορτωτής, θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε.

2.2 Κινητήρας

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, ονοµαστικής ισχύος κατά SAE τουλάχιστον 48HP.

Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκποµπή καυσαερίων και το θόρυβο.

Με τις προσφορές θα δοθούν καµπύλες ισχύος, ροπής

2.3 Υδραυλικό σύστηµα

Η υδραυλική παροχή της αντλίας θα είναι τουλάχιστον 60 lt/min.

2.4 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση.

H µετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα γίνεται µέσω υδραυλικής αντλίας-κινητήρα σε όλους τους τροχούς (4Χ4). Θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα υδροστατικά συστήµατα κινήσεως για να επιτυγχάνεται µε επί τόπου στροφή το.υ µηχανήµατος κατά 360°.

Να αναφερθούν ο αριθµός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.

2.5 Ελαστικά

Ελαστικά επίσωτρα βιοµηχανικού τύπου (industrial), τρακτερωτά. Θα αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων.

2.6 Σύστηµα φόρτωσης - φορτωτή

Θα διαθέτει σύστηµα ταχείας σύνδεσης/αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης, ενώ η οριζοντιοποιηση του κάδου φόρτωσης θα γίνεται αυτόµατα.

O κάδος του φορτωτή θα είναι γενικών χρήσεων, χωρητικότητας 0,3m3 περίπου.

Απαιτούµενο ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 800 κιλά.

Το µέγιστο ύψος στον πείρο του κάδου του µηχανήµατος θα είναι τουλάχιστον 2,90 µέτρα.

Στο µηχάνηµα θα υπάρχει και βοηθητικό υδραυλικό κύκλωµα αναµονής, για χρήση και λειτουργία άλλων υδραυλικών εξαρτήσεων.

2.7 Καµπίνα και άλλα στοιχεία

Η καµπίνα χειριστή θα είναι µεταλλικού τύπου, το κάθισµα του χειριστή θα είναι πολλαπλών ρυθµίσεων. Η καµπίνα θα είναι κλειστού τύπου ασφαλείας Over Protection Systems (ROPS) και Falling Objects Protection Systems (FOPS).

Θα διαθέτει πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.

2.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τουλάχιστον για 12 µήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το µηχάνηµα και η µετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 2 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης εντός της εγγύησης.

2.9 Συντήρηση – Ανταλλακτικά

Θα δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προµηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουµένων ανταλλακτικών, κατά προτίµηση για µια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου.

∆ήλωση συνεργείου για κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, εγγύησης.

2.10 Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

2.11 Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, έντυπα)

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ηµεροµηνία της παραλαβής, του µηχανήµατος και µε βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. Για τρεις χειριστές εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για τρεις τεχνικούς εκπαίδευση έξι ωρών.

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι: Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.

2.12 Χρωματισμός

Το µηχάνηµα θα παραδοθεί µε τα χρώµατα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο πλευρές θα φέρει επιγραφές, τις οποίες θα υποδείξει ο ∆ήµος και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναγράψει.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος, µέγεθος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κινητήρας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υδραυλικό σύστηµα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σύστηµα µετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ελαστικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστηµα φόρτωσης φορτωτή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Καµπίνα και άλλα στοιχεία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συντήρηση – Ανταλλακτικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρόνος παράδοσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, έντυπα) Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χρωματισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος, µέγεθος | 100-120 | 10 |
| 2 | Κινητήρας | 100-120 | 10 |
| 3 | Υδραυλικό σύστημα | 100-120 | 8 |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | 100-120 | 5 |
| 5 | Ελαστικά | 100-120 | 3 |
| 6 | Σύστηµα φόρτωσης φορτωτή | 100-120 | 25 |
| 7 | Καµπίνα και άλλα στοιχεία | 100-120 | 15 |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100-120 | 7 |
| 9 | Συντήρηση – Ανταλλακτικά | 100-120 | 10 |
| 10 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 3 |
| 11 | Μεταφορά τεχνογνωσίας | 100-120 | 2 |
| 12 | Χρωματισμός | 100-120 | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Άρθρο 3 : Σάρωθρο (παρελκόμενο)

Το προσφερόμενο σάρωθρο θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

3.1 Γενικά, τύπος

Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι, επί ποινή αποκλεισµού, καινούργιο ή μεταχειρισμένο μέχρι πενταετίας, δηλαδή κατασκευής έτους 2013 ή μεταγενέστερο.

Το σάρωθρο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο μικρού φορτωτή.

3.2 Βασικός εξοπλισμός

- Κάδος συλλογής απορριμμάτων

- Βούρτσες πολυπροπυλενίου

- Αναστρέψιμη βιδωτή λεπίδα

- Προστατευτικό περίβλημα στην μπροστινή όψη

- Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας

- Προσαρτόμενο σε μικρό φορτωτή

3.3 Διαστάσεις – Βάρος – Χωρητικότητα

- Πλάτος       περίπου 1600mm

- Βάρος     περίπου 350kgr

- Διάμετρος βούρτσας  περίπου Φ550

- Χωρητικότητα κάδου  περίπου 450lt

3.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τουλάχιστον για 12 µήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το µηχάνηµα και η µετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 2 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης εντός της εγγύησης.

3.5 Συντήρηση – Ανταλλακτικά

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προµηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουµένων ανταλλακτικών, κατά προτίµηση για µια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιµοκαταλόγου.

∆ήλωση συνεργείου για κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, εγγύησης.

3.6 Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

3.7 Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, έντυπα)

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ηµεροµηνία της παραλαβής, του µηχανήµατος και

µε βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. Για τρεις χειριστές εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για τρεις τεχνικούς εκπαίδευση έξι ωρών.

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι: Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.

3.8 Χρωματισμός

Το µηχάνηµα θα παραδοθεί µε τα χρώµατα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο πλευρές θα φέρει επιγραφές, τις οποίες θα υποδείξει ο ∆ήµος και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναγράψει.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σάρωθρο (παρελκόμενο)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βασικός εξοπλισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαστάσεις – Βάρος – Χωρητικότητα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συντήρηση – Ανταλλακτικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Χρόνος παράδοσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, έντυπα) Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χρωματισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σάρωθρο (παρελκόμενο)

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος | 100-120 | 12 |
| 2 | Βασικός εξοπλισμός | 100-120 | 30 |
| 3 | Διαστάσεις – Βάρος – Χωρητικότητα | 100-120 | 25 |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100-120 | 10 |
| 5 | Συντήρηση – Ανταλλακτικά | 100-120 | 10 |
| 6 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 8 |
| 7 | Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, έντυπα) | 100-120 | 3 |
| 8 | Χρωματισμός | 100-120 | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Άρθρο 4 : Καταστροφέας (παρελκόμενο)

Ο προσφερόμενος καταστροφέας (παρελκόμενο) θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

4.1 Γενικά, τύπος

Το προσφερόμενο ειδικό μηχάνημα καταστροφέας χόρτων και κλαδιών (διαμέτρου τουλάχιστον μέχρι 4-6 cm για τον επαρκή καθαρισμό ερεισμάτων στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο), θα είναι κανούργιος, συγχρόνου εξελιγμένης κατασκευής, αρίστης ποιότητας, βαρέως τύπου.

Θα είναι σχεδιασμένος να προσαρτάται σε γεωργικό ελκυστήρα τουλάχιστον 70-90 Hp με σταυρό (καρτάν – μηχανικό).

Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση εγκατάστασης του μηχανήματος στον γεωργικό ελκυστήρα, τους απαραίτητους ελέγχους και επιτυχείς δοκιμές χωρίς να απαιτηθεί μετακίνηση του γεωργικού ελκυστήρα.

4.2 Βασικός εξοπλισμός

Ο βραχίονας θα τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος του γεωργικού ελκυστήρα και θα στηρίζεται στα τρία σημεία ανάρτησης, θα διαθέτει σπαστό τιμόνι ανάρτησης και θα συμπλέκεται γρήγορα, απλά και με ασφάλεια.

Ο άξονας θα διαθέτει κιβώτιο γραναζίων με καστάνια και μετάδοση κίνησης με 4 ιμάντες.

Το μηχάνημα θα διαθέτει κύλινδο και πέδιλα ρυθμιζόμενα τουλάχιστον σε 3 θέσεις.

Η κεφαλή του καταστροφέα θα περιλαμβάνει κατά προτίμηση σφυρειά.

Η κίνηση και όλοι οι χειρισμοί λειτουργίας του θα γίνονται από την καμπίνα του οδηγού. Η κίνηση του βραχίονα καθώς και η περιστροφή των μαχαιριών θα πραγματοποιείται μέσω αυτόνομου υδραυλικού συστήματος που παίρνει κίνηση με άξονα από τον ελκυστήρα.

Θα περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως σταυρός και μπίλιες σύνδεσης ή/και όσα άλλα εξαρτήματα και μικροϋλικά απαιτούνται (έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται) για την εγκατάσταση του μηχανήματος στο γεωργικό ελκυστήρα, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία και έτοιμο προς χρήση.

4.3 Διαστάσεις – Βάρος

Θα έχει δυνατότητα πλευρικής μετατόπισης από τον άξονα του ελκυστήρα  μέχρι 1,60 m περίπου και κλίση καταστροφέα +90ο/-550  Το πλάτος εργασίας της κεφαλής θα είναι 1,60 μέτρα.

Το ολικό βάρος του μηχανήματος θα είναι περίπου 450 kg ή και παραπάνω υπό την προϋπόθεση να λειτούργει χωρίς προβλήματα και με τις προδιαγραφές του παραπάνω ελκυστήρα που θα προσαρμοσθεί.

4.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας - Συντήρηση – Ανταλλακτικά

Για το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να χορηγηθεί γραπτώς εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών και να διασφαλιστεί η επάρκεια ανταλλακτικών καθώς και η δυνατότητα  άμεσης προμήθειας σε περίπτωση βλάβης.

4.5 Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

4.6 Μεταφορά τεχνογνωσίας, Εκπαίδευση, έντυπα

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ηµεροµηνία της παραλαβής, του µηχανήµατος και µε βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. Για τρεις χειριστές εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για τρεις τεχνικούς εκπαίδευση έξι ωρών.

Θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας (CE) με προτίμηση χώρα προελεύσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα ανωτέρω θα προκύπτουν από Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου καταστροφέα όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού. Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το µηχάνηµα είναι: Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Καταστροφέας (παρελκόμενο)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βασικός εξοπλισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαστάσεις – Βάρος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας - Συντήρηση – Ανταλλακτικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χρόνος παράδοσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μεταφορά τεχνογνωσίας, Εκπαίδευση, έντυπα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της τεχνικής προσφοράς του είδους στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Καταστροφέας (παρελκόμενο)

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος | 100-120 | 15 |
| 2 | Βασικός εξοπλισμός | 100-120 | 30 |
| 3 | Διαστάσεις – Βάρος | 100-120 | 25 |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας - Συντήρηση – Ανταλλακτικά | 100-120 | 10 |
| 5 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 10 |
| 6 | Μεταφορά τεχνογνωσίας, Εκπαίδευση, έντυπα | 100-120 | 10 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

ΑΡΘΡΟ 5: Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 86 και παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. Η βαθμολόγηση - αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς.

Στα παραπάνω άρθρα 1 έως και 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης, όπου περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές ανά υπό προμήθεια είδος, αντίστοιχα περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς για κάθε υπό προμήθεια είδος.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την συγκριτική τιμή προσφοράς, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας περισσότερων (από δύο και πάνω) προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ανά είδος και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοδυναμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 6: Διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική προσφορά

Διευκρινίζεται σχετικά με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά:

Όσα από τα απαιτούμενα (τεχνικά στοιχεία, δηλώσεις κ.λπ.) στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης δεν ορίζεται σαφώς ότι δηλώνεται μέσω ΤΕΥΔ και προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για κάθε είδος, οφείλουν οι συμμετέχοντες να τα υποβάλουν με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά τους (υποφάκελος ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Το ίδιο ισχύει και για τα οριζόμενα στο άρθρο 7 (Καλή λειτουργία) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Φαρκαδόνα 10/5/2018

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ευδοκία Παπαϊωάννου Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. Παναγιώτης Ράδος Χημικός Μηχανικός |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Φαρκαδόνα 10-5-2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €